## Slide 1: Giải pháp xi măng xử lý nền đất yếu và móng đường giao thông
Webinar: Giải pháp ổn định nền đường giao thông qua khu vực đất yếu - Ngày 30/10/2021
Tạp Chí Xây Dựng
Nguyễn Đăng Khoa _Technical Marketing Manager
Khoa.dang.nguyen@siamcitycement.com

## Slide 2: NỘI DUNG CHÍNH
GIẢI PHÁP XI MĂNG CHO GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG, JET GROUTING
GIẢI PHÁP XI MĂNG CHO LỚP ĐỆM CÁT GIA CỐ XI MĂNG VÀ LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG (CPĐD)
KẾT LUẬN

## Slide 3: CÁC LỚP CỌC, MÓNG VÀ MẶT ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Vai đường
Lớp đá dăm thâm nhập nhựa
Mương thoát nước
Lớp bê tông nhựa chặt
Lớp bê tông láng nhựa
Lớp móng trên cp đá gia cố XM
Lớp móng dưới cố kết đất
Vải địa kĩ thuật
Nền đất tự nhiên

## Slide 4: Các ứng dụng dùng xi măng gia cố nền đất yếu công trình giao thông
KẾT CẤU ĐƯỜNG
GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC CDM
Đệm cát gia cố xi măng – phân bố đều tải trọng lên trụ đất xi măng
Lớp CPĐD gia cố xi măng
Mặt đường
Lớp móng trên
Lớp móng dưới
Đất yếu
Trụ Đất xi măng
Cọc xi măng Đất (CDM)
SIMM
CTB

## Slide 5: Nguyên lý của Cọc xi măng Đất
Source: Cement Deep Mixing Association

## Slide 6: Xử lý nền bằng phương pháp Trụ/Cọc Xi măng – Đất (CDM)
Nguồn ảnh: INSEE, Telico JSC, Đại Quang Minh

## Slide 7: Xử lý nền bằng phương pháp Trụ/Cọc Xi măng – Đất (CDM) Các ứng dụng của CDM
Nguồn: Sanshin Corporation (Japan), Cement Deep Mixing Association

## Slide 8: Xử lý nền bằng phương pháp Trụ/Cọc Xi măng – Đất (CDM) Các kiểu bố trí trụ đất xi măng
Tỉ lệ của phạm vi xứ lý
ap = SCDM / Streatment area(%)
100% ≥ ap ≥ 25%

## Slide 9: Xử lý nền bằng phương pháp Trụ/Cọc Xi măng – Đất (CDM) Quy trình thiết kế đến thi công
Thí nghiệm trong PTN cho LOẠI XI MĂNG / HÀM LƯỢNG / N/X
Thi công cọc thử (Đánh giá thiết bị thi công / Hàm lương )
Tinh chỉnh thiết kế
Thi công đại trà
Khảo sát địa chất
Thiết kế Cường độ mục tiêu cho Trụ đất xi măng (sau thi công)
Thí nghiệm trong PTN với Mẫu đất thực tế lấy tại công trường và xi măng để xác định hàm lượng tối ưu.
Đặc tính của đất ảnh hưởng lớn đến kết quả của trụ đất xi măng

## Slide 10
  Source: Tenox Kyusyu - Japan
Xử lý nền bằng phương pháp Trụ/Cọc Xi măng – Đất (CDM) Trộn thử cấp phối và Nén trong Phòng TN

## Slide 11: Xử lý nền bằng phương pháp Trụ Xi măng – Đất (CDM) Quy trình thi công phổ biến
  Source: Tenox Kyusyu - Japan

## Slide 12: Xử lý nền bằng phương pháp Trụ Xi măng – Đất (CDM) Các yêu cầu kĩ thuật của trụ xi măng đất
Xi măng tương thích tốt với các lớp đất khác nhau (Cát , Bùn, Sét..)
Đường kính cọc phổ biến: D600 – D1000 mm
Cường độ trụ đất xi măng thiết kế: (qu) thông thường từ 500 kPa (0.5 Mpa) - 1000 kPa ( 1.0 Mpa) ở thời điểm sau 28 ngày thi công. (tùy thuộc vào thiết kế)
  Đa số thiết kế cho đường giao thông: 800 kPa
Cường độ nén trong PTN: gấp 2.0 – 3.0 lần Cường độ thiết kế
  Cường độ nén trụ đất xi măng trong PTN: 800 x 3 = 2400 kPa (2.4 Mpa)
Lượng nước/ xi măng: 0.6 -1.2
Hàm lượng xi măng phổ biến:
Kiểm tra chất lượng:
  Độ đồng nhất và Tính liên tục
  Cường độ nén
  Thử tải
Vật liệu gia cố | Khối lượng cho mỗi m3 đất tự nhiên (kg/m3)
Hàm lượng Xi măng phổ biến | 160-:-260 (thống kê cho đất tại miền Nam để đạt 800 kPa sau 28 ngày)

## Slide 13: Loại xi măng nào phù hợp ? Thành phần xi măng:: Clinker, Phụ gia khoáng sản xuất xi măng
Tăng hoạt tính thủy hóa
Xi măng poóclăng (ký hiệu PC):
  Clinker + Thạch cao
Xi măng poóclăng hỗn hợp (ký hiệu PCB):
  Clinker + Thạch cao + Phụ gia khoáng & đầy
Xi măng poóclăng hỗn hợp xỉ lò cao ( PCBBFS)
(TCVN 4316:2007)
  Clinker + Thạch cao + Xỉ lò cao
Notes: BFS is Latent hydraulic
Slow, limited hydration in presence of water
Addition of OPC, lime, or alkali salts increases hydration
Hydration products of BFS essentially same like those of OPC

## Slide 14: Xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCBBFS40 loại II - theo TCVN 4316:2007 Yêu cầu Kĩ thuật xi măng
Tên chỉ tiêu | PCBBFS 40, loại II | PCBBFS 50, loại II | Phương pháp thử
1. Cường độ nén, Mpa, không nhỏ hơn - 3 ngày - 28 ngày | 16 40 | 20 50 | TCVN 6016 : 2011
2. Độ mịn, xác định theo phương pháp bề mặt riêng, cm2/g, không nhỏ hơn | 3300 | 3300 | TCVN 4030 : 2003
3. Thời gian đông kết, - Bắt đầu, phút, không sớm hơn - Kết thúc, giờ, không muộn hơn | 45 10 | 45 10 | TCVN 6017 : 2015
4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn | 10,0 |  | TCVN 6017 : 2015
5. Hàm lượng magiê ôxit (MgO), %, không lớn hơn | 6,0 |  | TCVN 141 : 2008
6. Hàm lượng sulfua triôxit (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 |  | TCVN 141 : 2008
7. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn | 3,0 |  | TCVN 141 : 2008
Ghi chú: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 4787 : 2009. |  |  | 
Yêu cầu kỹ thuật của xi măng poóc lăng xỉ lò cao (TCVN 4316 : 2007)

## Slide 15: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CỦA XI MĂNG XỈ LÒ CAO VỚI ĐẤT::TẠO CƯỜNG ĐỘ Hóa học và Vật lý
Ca(OH)2
C-S-H
C-A-H
C-F-H
…
C3S
C4AF
C3A
C2S
H2O
Phản ứng thủy hóa
Khoáng trong Xi măng
Ca(OH)2
Clay mineral
Khoáng tạo cường độ
Tạo cường độ
1
2
Phản ứng Pozzolanic
Xảy ra nhanh
LATENT HYDRAULIC REACTION
reactive S
reactive A
reactive C
Môi trường Kiềm
Kích hoạt (Activator)
C-S-H gel
C-A-H hydrates
Tốc độ phản ứng trung bình
M-A-H hydrates
reactive M
POZZOLANIC REACTION
reactive S C-S-H gel
reactive A
C-A-H hydrates
Môi trường Kiềm
Tốc độ phản ứng chậm
C-S-A-H hydrates
3
Ca(OH)2
Xỉ lò cao
Xi măng PC
Vacancy
VS
Xi măng xỉ lò cao
Xỉ
Cơ chế (vật lý): Filler
Notes: BFS is Latent hydraulic
Slow, limited hydration in presence of water
Addition of OPC, lime, or alkali salts increases hydration
Hydration products of BFS essentially same like those of OPC

## Slide 16: Xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCBBFS40 loại II - theo TCVN 4316:2007 Kháng lại sun phát trong môi trường
Độ giãn nỡ của xi măng được ngâm trong dung dịch sulfate sau 6 tháng đến 1 năm
(PP thử: ASTM C1012, TCVN 7713)
PCBBFS40 loại II
Xi măng PC40
ASTM C1157 / TCVN 7712 | 
Cement Type | Sulfate Expansion at 6 month,max,%
 | 0.10
 | 0.05
Moderate Sulfate Resistant (MS)
High Sulfate Resistant (HS)

## Slide 17: Xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCBBFS40 loại II - theo TCVN 4316:2007 Tương thích tốt với lớp sét dẻo và bổ sung tính năng kháng lại tác nhân xâm thực
Xi măng sản xuất theo TCVN 4316:2007 PCBBFS40
Tương thích với lớp đất sét dẻo (plastic, clayey soils)
Tiết kiệm xi măng so với các phương án xi măng PCB40/PC40
  Cường độ hỗn hợp xi măng đất cao hơn tại 7 ngày và 28 ngày
  Tiếp tục phát triển cường độ từ 28 đến 91 ngày
Với thành phần của xỉ lò cao hợp lý trong xi măng, giúp kháng lại các tác nhân xâm thực, ăn mòn.
Chart: 
| 150 kg/m3 | 200 kg/m3 | 250 kg/m3
PCB40-1 | 0.87 | 1.12 | 1.35
PCBbfs40 | 1.62 | 2.57 | 2.75
PCB40-2 | 1.15 | 1.82 | 1.95
Biểu đồ tương quan
Hàm lượng xi măng (kg/m3) và Cường độ (28 ngày)
MPa
PCBBFS40
PCB40-1
PCB40 -2
1.8 MPa
Nhóm xi măng xỉ lò cao PCBBFS
Nhóm xi măng PCB

## Slide 18: Dự án tham khảo
  Cao tốc Long Thành – Dầu Giây – gói 3
  2012-2016 HCMC
D800

## Slide 19: Dự án tham khảo
  Đường Vảnh đai ngoài Tân Sơn Nhất – Bình Lợi
  2008 – 2013 HCMC
Avoid horizontal displacement
  Yêu cầu kĩ thuật cho Trụ đất xi măng:
  Xi măng Xỉ lò cao theo TCVN 4316:2007 – PCBBSF40 loại II
  Đường kính cọc D=800mm
  Cường độ nén 28 ngày ≥0.8 Mpa
  Cường độ nén trong PTN ≥2.4 Mpa

## Slide 20: Dự án tham khảo
  4 tuyến đường chính Thủ Thiêm
  2015 – 2019 HCMC
Vật liệu | Xi măng | Nước | Nước/Xi
Kg/m3 of existing soil | 220 | 198 | 0.9
Cấp phối:
  Yêu cầu kĩ thuật cho Trụ đất xi măng:
  Xi măng Xỉ lò cao theo TCVN 4316:2007 – PCBBSF50
  Đường kính cọc D=800mm
  Tỉ lệ Nước/Xi măng =0.9
  Cường độ nén 28 ngày ≥0.8 MPa

## Slide 21: Dự án tham khảo
  Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2
  (Nhiêu Lộc Thị Nghè)
  Gói thầu XL01: Tuyến cống bao
  Nhà thầu chính: Italian-Thai Development Public Co., Ltd

## Slide 22: Ứng dụng cọc CDM và Jet Grouting vào gia cố cho Giếng (shaft bottom)

## Slide 23: Ứng dụng cọc Jet Grouting vào gia cố cho Giếng (shaft bottom)
Dự án dùng Công nghệ thi công Jet grouting với công nghệ:
2 pha (air + grout):
D1000 mm, f=1.0 Mpa, chiều sâu: 15-20m, w/c=1.2, Xi măng: 300 kg/m3 (INSEE Stable soil PCBBFS40)
2 phase
3 phase
3 phase (air + grout + water):
D2000mm, f=1.0 Mpa, depth: >24m, w/c=1.0,
Xi măng: 300 kg/m3 (INSEE Stable soil PCBBFS40)

## Slide 24: Dự án tham khảo Cung cấp bởi INSEE
Tên dự án tham khảo | Vị trí | Thời gian | Thông số cọc | Hàm lượng xi măng | Xi măng PCBBFS40/50
Cao tốc Long Thành-Dầu Giây, gói số 2 và 3 | Đồng Nai | 2012-2016 | D800mm, 0.8 Mpa | 220 kg/m3 | 
Cao tốc Bến Lức – Long Thành gói A1, A2, A3, A4, J3 | HCM | 2016-2018 | D800mm, 0.8 Mpa | 220 kg/m3 | 8.600 tấn
Đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất-Bình Lợi | HCM | 2008-2013 | D800mm, 0.8 Mpa, L 15-20m | 220 kg/m3 | 
Dự án khu dân cư phức hợp Đại Quang Minh 4 tuyến đường khu Thủ Thiêm | HCM | 2015-2019 | D800mm, 0.8 Mpa | 220 kg/m3 | ~66.500 tấn
9 lô đất Thủ Thiêm | HCM | 2020-2021 | D800mm, 0.8 Mpa | 220 kg/m3 | 5.000 tấn
Bắc Thủ Thiêm | HCM | 2015 -2018 | D800mm, 0.8 Mpa | 220 kg/m3 | 1.500 tấn
Dự án Tuyến tránh TP Sóc Trăng | Sóc Trăng | 2012 - 2016 | D600mm, 0.8 Mpa, L 15-20m | 220 kg/m3 | 7.300 tấn
Dự án Nâng cấp mở rộng Nguyễn Hữu Cảnh | HCM | 2020 - 2021 | D600mm, 0.9 MPa | 220 kg/m3 | 12.300 tấn
Dự án Nâng cấp mở rộng Lương Định Của | HCM | 2016 -2019 | D800mm, 0.8 Mpa | 240 kg/m3 | 18.500 tấn
Đường 991B, Bà Rịa Vũng Tàu | BRVT |  | D600mm, | 220 kg/m3 | 

## Slide 25: NỘI DUNG CHÍNH
GIẢI PHÁP XI MĂNG CHO GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG, JET GROUTING
GIẢI PHÁP XI MĂNG CHO LỚP ĐỆM CÁT GIA CỐ XI MĂNG VÀ LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG (CPĐD)
KẾT LUẬN

## Slide 26: Các ứng dụng dùng xi măng gia cố nền đất yếu công trình giao thông
KẾT CẤU ĐƯỜNG
GIA CỐ ĐẤT YẾU BẰNG CỌC CDM
Đệm cát gia cố xi măng – phân bố đều tải trọng lên trụ đất xi măng
Lớp CPĐD gia cố xi măng
Mặt đường
Lớp móng trên
Lớp móng dưới
Đất yếu
Trụ Đất xi măng
Cọc xi măng Đất (CDM)
SIMM

## Slide 27: Yêu cầu kĩ thuật cho ứng dụng Đệm Cát gia cố xi măng (SIMM) trong dự án đường giao thông
Qd: thông thường từ 1000 kPa (1.0 Mpa) - 1600 kPa ( 1.6 Mpa). (tùy thuộc vào thiết kế)
Qu: gấp 2.0 – 3.0 lần Cường độ thiết kế
Qd; Cường độ kháng nén thiết kế tại thời điểm 28 ngày
Qf; Cường độ kháng nén tối thiểu trên hiện trường tại thời điểm 28 ngày
Qu,phòng thí nghiệm; Cường độ kháng nén tối thiểu trong phòng thí nghiệm tại thời điểm 28 ngày (cường độ cần đạt tới của hỗn hợp trộn thử nhằm xác định tỉ lệ trộn)
Yêu cầu xi măng của một dự án Đường giao thông tại Đồng bằng Sông Cửu Long
Yêu cầu Cường độ lớp SIMM
22 TCN 246-98: tiêu chuẩn ngành

## Slide 28: Yêu cầu kĩ thuật: ứng dụng CPĐD gia cố xi măng trong các dự án đường giao thông CPĐD gia cố xi măng
Thời gian ninh kết

## Slide 29: Xi măng xỉ lò cao PCBBFS40 loại II– TCVN 4316:2007 Đáp ứng tốt cho ứng dụng CPĐD gia cố xi măng và lớp Đệm cát gia cố xi măng (SIMM)
Tên dự án tham khảo | Vị trí
Đường cao tốc Bắc-Nam Đoạn Long Thành-Dầu Giây gói số 2 và 3 | Đồng Nai
Đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất-Bình Lợi | HCM
Dự án khu dân cư phức hợp Đại Quang Minh | HCM
Dự án Bắc Thủ Thiêm | HCM
Trạm thu phí cầu Phú Mỹ | HCM

## Slide 30: So sánh PC40 - PCB40 – PCBBFS40 Thời gian ninh kết xi măng theo TCVN 4316:2007 loại PCBBFS phù hợp hơn cho CPĐD gia cố xi măng /Đệm cát gia cố xi măng (SIMM)
TCVN 2682:2009_PC40
TCVN 6260:2009_PCB40
TCVN 4316:2007_PCBbfs40
10h=600 phút

## Slide 31: Kết quả thí nghiệm xi măng tại Quatest 3 Chứng minh lợi ích khi sử dụng TCVN 4316:2007 loại PCBBFS với thời gian ninh kết ưu thế
Bắt đầu: 220 phút
Kết thúc: 255 phút
Bắt đầu: 140 phút
Kết thúc: 160 phút
TCVN 6260:2009_PCB40
TCVN 4316:2007_PCBbfs40

## Slide 32: Kết quả thí nghiệm: Đệm cát xi măng (SIMM) So sánh Cường độ khi sử dụng PCBBFS40 loại II– TCVN 4316:2007
  Thành phần cấp phối
    Cốt liệu: Tỷ lệ phối trộn giữa cát sông và cát nghiền (Tỷ lệ: 40/60)
    PCBBFS40 loại II-TCVN 4316:2007 & PCB 40 thông thường (TCVN 6260:2009)
Kích thước
101.6 x 116.4 mm
Chart: Crushed + Sand-7D
| 0.03 | 0.05 | 7.0000000000000007E-2
Holcim Compact Rock | 5.5 | 9.8567 | 14.1
Normal PCB40 | 2.7567 | 6.3 | 10.7067
4.6%
Chart: Crushed + Sand-28D
| 0.03 | 0.05 | 7.0000000000000007E-2
Holcim Compact Rock | 8.67 | 13.6 | 20.03
Normal PCB40 | 3.9 | 8.28 | 13.95
5.2%
PCBBFS40 loại II-TCVN 4316:2007
PCB 40 normal – TCVN 6260:2009
PCBBFS40 loại II-TCVN 4316:2007
PCB 40 norma – TCVN 6260:2009l

## Slide 33: Kết quả thí nghiệm: Đệm cát xi măng (SIMM) So sánh Thời gian ninh kết hỗn hợp khi sử dụng PCBBFS40 loại II– TCVN 4316:2007
Chart: Thời gian (phút)
| 0 | 120 | 240 | 420
Workability period of Holcim Compact Rock | 2.142 | 2.119 | 2.096 | 2.044
Workability period of Normal PCB 40 | 2.135 | 2.1 | 2.045 | 1.931
p1 | 2.097
P2 | 2.09
245
155
2.095
2.099
Thời gian đông kết dài hơn giúp cho quá trình vận chuyển được an toàn và dễ kiểm soát hơn
Tính công tác với PCBBFS40 loại II
Tính công tác với PCB 40 thông thường
Tính công tác của lớp đệm cát gia cố xi măng (98% của dung trọng khô ban đầu),
được xác định theo tiêu chuẩn EN 13286-45

## Slide 34: Kết quả thí nghiệm: CPĐD gia cố xi măng Xác định Cường độ khi sử dụng PCBBFS40 loại II– TCVN 4316:2007
 |  |  |  | BÁO CÁO TRIAL - MIX |  |  | NGÀY : 23/09/2021 |  |  |  |  | Dầu Giây-Phan Thiết |  | 
1. CẤP PHỐI THIẾT KẾ / MIX DESIGN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | GRADE (MÁC) | Loại | CEMENT | STONE | XM/CL | WATER | DOSAGE AD | CƯỜNG ĐỘ NÉN 14n (MPa) |  |  | CƯỜNG ĐỘ ÉP CHẺ 14n (Mpa) |  |  | REMARK
 |  |  | XI MĂNG (kg) | ĐÁ (kg) | % | NƯỚC (kg) | Liều (lít/100kg xi) | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | Độ ẩm tối ưu
1 | INSEE ICR (3.3%) | PCBbfs40 | 33 | 1000 | 3.30 | 66.9 | 0.42 | 10.51 | 9.34 | 9.77 | 0.84 | 0.9 | 0.99 | 8.58
2 | INSEE ICR (3,5%) |  | 35 | 1000 | 3.50 | 67.9 | 0.42 | 10.73 | 11.53 | 10.66 | 0.87 | 0.98 | 0.95 | 8.7
Chart: CƯỜNG ĐỘ NÉN 14N (MPa)
| CP 3.3% XM | CP 3.5% XM
INSEE (PCBbfs 40) | 9.88 | 10.97
YÊU CẦU KỈ THUẬT | 3.5 | 3.5
Chart: CƯỜNG ĐỘ ÉP CHẺ 14N (MPa)
| CP 3.3% XM | CP 3.5% XM
INSEE (PCBbfs 40) | 0.91 | 0.93
YÊU CẦU KỈ THUẬT | 0.4 | 0.4

## Slide 35: Dự án tham khảo: Đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất – Bình Lợi Lớp đệm cát gia cố xi măng trên đầu cọc CDM: Lớp Móng dưới Cường độ ≥ 1.5 MPa
Hỗn hợp 50% cát Mekong - 50% cát nghiền
và 65kg xi măng/ m3
Cường độ yêu cầu: 1.5 Mpa
Lưu ý: Độ ẩm tối ưu AASHTO T180
Tạo mẫu ASTM D1632
Thử cường độ nén ASTM D1633
INSEE Compact Rock
PCBBFS40 loại II
PCB40 thông thường
  Thông tin dự án
  Thiết kế: KCI, TEDI South
  Tư vấn: Meinhardt
  Nhà thầu: GS E&C
  Yêu cầu kỹ thuật:
  Lớp gia cố dày 1 m. Cường độ nén nở hông tại 28 ngày ≥ 1.5 MPa
  Hàm lượng xi măng ≥ 3%
  Phương pháp thử:
  Xác định độ ẩm tối ưu tại điểm dung trọng khô đạt giá trị tối đa
   Tuân theo: AASHTO T180
  Cường độ nén:  Tuân theo: ASTM D1633

## Slide 36: Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam Đoạn Long Thành – Dầu Giây gói thầu số 3
  Thông tin dự án
  Chủ đầu tư: VEC (tập đoàn đường cao tốc Việt Nam)
  Nhà thầu chính: Posco E&C
  Yêu cầu kỹ thuật: Đệm cát gia cố xi măng trên trụ đất xi măng
  Cường độ nén nở hông tại 28 ngày ≥ 2.0 MPa
  Hàm lượng xi măng ≥ 3%
  Phương pháp thử:
  Xác định độ ẩm tối ưu tại điểm dung trọng khô đạt giá trị tối đa
   Tuân theo: AASHTO T180
  Cường độ nén:
   Tuân theo: ASTM D1633
Mẫu sử dụng 5% PCBBFS40 loại II đạt được yêu cầu kỹ thuật ≥ 2,0 Mpa (tại 28D)
Lưu ý: Độ ẩm tối ưu AASHTO T180
Tạo mẫu ASTM D1632
Thử cường độ nén ASTM D1633

## Slide 37: Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính Thủ Thiêm
  Thông tin dự án
  Chủ đầu tư: Đại Quang Minh
  Hợp đồng: BT
  Xi măng xỉ lò cao theo TCVN 4316:2007
Nguồn: Công ty CP TVTK GTVT Phía Nam - Tedisouth

## Slide 38: Kết luận:
  Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng Trụ đất xi măng /Jet grouting giúp thi công dễ dàng và nhanh chóng hơn, hiệu quả của phương pháp này đã được chứng minh qua nhiều dự án.
  Với cùng một yêu cầu kỹ thuật cho Trụ đất xi măng, xi măng xỉ lò cao TCVN 4316:2007 mang lại lợi ích kinh tế nhiều hơn so với xi măng PCB40 thông thường.
  Với CPĐD gia cố xi măng và Lớp Đệm cát gia cố xi măng, xi măng xỉ lò cao TCVN 4316:2007 đáp ứng đầy đủ yêu cầu cường độ và có tính công tác dài hơn giúp cho quá trình vận chuyển và thi công được an toàn và dễ kiểm soát hơn.
  Xi măng xỉ lò cao PCBBFS40/50 (TCVN 4316:2007), bổ sung thêm khả năng kháng lại các tác nhân xâm thực so với xi măng PC hoặc PCB thông thường.

## Slide 39
THANK YOU !
Thông tin liên hệ:
Nguyễn Đăng Khoa
Technical Marketing Manager – INSEE Việt Nam
Phone: +84 901.866.883
Email: khoa.dang.nguyen@siamcitycement.com
khoanguyenbk@gmail.com